## Slide 1
例1： 某计算机存储器按字节编址，虚拟（逻辑）地址空间大小为256MB，主存（物理）地址空间大小为16MB，页面大小为64KB；Cache采用直接映射方式，共8块；主存与Cache之间交换的块大小为32B。系统运行到某一时刻时，页表的部分内容和Cache的部分内容分别如下图a和图b所示
（a) 页表内容 （b)cache 部分内容
3）虚拟地址001C050H所在的页面是否在主存中？若在主存中，则该虚拟地址对应的物理地址是什么？访问该地址时是否Cache命中？要求说明理由。
4）假定为该机配置一个4路组相联的TLB，该TLB共可存放8个页表项，若其当前内容如下图所示，则此时虚拟地址027BAC6H所在的页面是否在主存中？是否在Cache中？要求说明理由。
虚页号 | 有效位 | 页号 | …… |  | 块号 | 有效位 | 标记 | ……
0 | 1 | 06 | …… |  | 0 | 1 | 0200 | ……
1 | 1 | 04 | …… |  | 1 | 0 | --- | ……
2 | 1 | 15 | …… |  | 2 | 1 | 04C0 | ……
3 | 1 | 02 | …… |  | 3 | 1 | 01D2 | ……
4 | 0 | --- | …… |  | 4 | 1 | 0640 | ……
5 | 1 | 28 | …… |  | 5 | 1 | 14DA | ……
6 | 0 | --- | …… |  | 6 | 0 | --- | ……
7 | 1 | 32 | …… |  | 7 | 1 | 27AB | ……
1）虚拟地址共有几位，那几位表示页号？物理地址共有几位，哪几位表示页号（物理页号）？
2）使用物理地址访问Cache时，物理地址应划分成哪几个字段？要求说明每个字段的位数及在物理地址中的位置。 Cache容量是多大？
组号 | 有效位 | 标记 | 页号 | 有效位 | 标记 | 页号 | 有效位 | 标记 | 页号 | 有效位 | 标记 | 页号
0 | 0 | -- | -- | 1 | 001 | 15 | 0 | -- | -- | 1 | 012 | 1F
1 | 1 | 013 | 2D | 0 | -- | -- | 1 | 008 | 7E | 0 | -- | --
5）虚拟地址026BAC6H时，发生了什么？如何处理？

## Slide 2: 解答
（1）
  页面大小64KB=216B, 则页内地址为16位
  虚拟地址空间大小为256MB＝228B, 则虚拟地址为28位，高12位表示虚页号。
  主存地址空间大小为16MB= 224B,则实地址共24位，低16位页内地址，高8位为页号（物理页号）。
（2）
  主存与Cache之间交换的块大小为32B, Cache有 8行，
  所以Cache大小为28B，
  故Cache的地址共8位，
  主存中的块数＝16M/28=216
Tag | Cache块号 | 块内地址
16 | 3 | 5
23~8 | 7~5 | 4~0

## Slide 3
答（3）虚地址001C050H，高12位001为虚页号，查页表，得主存页号04，转换成主存地址为04C050H。其中低8位的50H对应Cache的块号2和块内地址10000，查b表，第2块的有效位为1，标记04C0H，恰好命中。
（4）4路组相联的TLB，共有8个页表项，故分成两组，每组存放4个页表项。虚存地址高12位为虚页号，最低位为组号，高11位为标记。
虚拟地址027BAC6H的虚页号位027H，
027H= 0000 0010 011 1 B
其中组号为1，标记为013H
在TLB的第1组，第一项标记为013H，有效位为1，说明该地址所在的页面在主存中，其页号为2D，故实地址为2DBAC6H。

## Slide 4
例2：假定计算机系统主存空间大小为32Kx16位（按字编址,每字16位），且有一个4K字的4路组相联Cache，主存和Cache之间的数据交换块的大小为64字。假定Cache开始为空，处理器顺序地从存储单元0、1、…、4351中取数，一共重复10次。
设Cache比主存快10倍，采用LRU算法。请给出Cache的结构和主存地址的划分，并计算出采用Cache后速度提高了多少倍？
有效位 | 标记 | 数据 | 有效位 | 标记 | 数据 | 有效位 | 标记 | 数据 | 有效位 | 标记 | 数据
1 | 5 | 64字 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
解：
Cache结构
4096/64x4
=16组
0000
0001
1111

## Slide 5
2、主存地址划分：主存地址15位=log2[32k]，块内地址=6位，
组地址=4位
主存标记Tag
组号Index
块内地址
4位
6位
5 位
3、 4352/ (16x4)=68
涉及到的主存块号：0，1，2………..67
第一次取数时间（设访问Cache时间为1）
全部缺失： 68x10+4352=5032
第2，3……10次取数时间：
涉及到替换的组号：0，1，2，3
替换次数：4*5=20次
9x（20x10+4352）= 40968
提速比：4352x10x10/46000=9.46
 | 块1 | 块2 | 块3 | 块4
0 | 0/64 | 16 | 32 | 48
1 | 1/65 | 17 | 33 | 49
2 | 2/66 | 18 | 34 | 50
3 | 3/67 | 19 | 35 | 51
4 | 4 | 20 | 36 | 52
5 |  |  |  | 
.… |  |  |  | 
15 | 15 | 31 | 47 | 63

## Slide 6
 | 一级cache容量 | 一级cache缺失率 | 一级cache命中时间
P1 | 1KB | 2.5% | 0.2ns
P2 | 2KB | 2% | 0.25ns
二级cache容量 | 二级cache缺失率 | 二级cache访问时间
512KB | 0.5% | 5ns
例3 ： 设主存访问时间需100ns，下表是P1，P2的处理器一级cache的数据：
问题：
1).假设一级cache的命中时间决定了P1和P2的周期时间，他们各自的时钟频率是多少？P1和P2各自的AMAT（平均存储器访问时间）分别是多少？假定基本CPI为1.0，P1和P2各自总的CPI分别是多少？
2). 在P1中增加二级cache，以弥补一级cache容量的限制。
增加二级cache后，P1的CPI是多少？性能提升了多少？

## Slide 7
答：
1）时钟频率： fp1=1/0.2=5GHZ;
fp2=1/0.25=4GHZ.
AMAT: P1: 0.2+2.5%*100=2.7ns;
P2: 0.25+2%*100=2.25ns
CPI:
P1: CPI=1.0+2.5%*（100/0.2）=13.5;
P2: CPI=1.0+2%*(100/0.25)=9。
2）增加二级cache后， P1的
AMAT=0.2+2.5%*5+0.5%*100=8ns
CPI=1.0+2.5%*5/0.2+0.5%*100/0.2=4.125
性能比：13.5/4.125=3.273，提升了3.273倍。